## Slide 1: Projet électif Bas Niveau
Conception d’une gameboy

## Slide 3: I. Partie électrique

## Slide 4
Un écran monochrome de 128 par 64 point découpé en 2 carrés
11 boutons : L, R, A, B, Haut, Bas, Droite, Gauche, Start, Select, Luminosité (non gérer par le code) et un réglage de volume (potentiomètre)
Des cartouches de jeux avec une mémoire EEPROM
Un buzzer et un module Bluetooth (HC-05)

## Slide 6: II. Partie mécanique

## Slide 8: III. Partie programmation

## Slide 9
Plan mémoire :
-> Atmega 16a
0x0000 – 0x005F réservé
0x0060 – 0x045F [SRAM] variables programme + tables
0x0460 – 0x4460 [flash] mémoire programme
0x000-0x200 [EEPROM] stockage du son du jeu et des menus
-> Mémoire en SPI
0x0400 – 0x47FF image du jeu
0x4800 – 0x4DAF données du jeu
0x6800 – 0x7FFF image des menus de la console

## Slide 10
Fonctionnalitées utilisées :
I/O (boutons et écran)
Timer (son et le jeu)
UART (module bluetooth)
SPI (mémoire EEPROM externe)
ADC (volume)